端盖簇射计数器（ESC）

作用：

端盖簇射计数器也属于电磁簇射，安装在北京谱仪的两端，主要用来测量小角度出射的高能电子和光子的能量和位置空间，还可以辅助测量对撞机的亮度。

结构：

如下图所示。ESC由四个半圆环组成，每两个半圆环组成一个环形计数器，重约4吨，安装在北京谱仪的一端。环形计数器由24层铝方管和23层铅板相间排列加前后铅板胶结而成。计数器中央为一个圆孔给安装电子学线路、插入束流管以及将来采用mini-β磁铁留出空间。

工作模式：

ESC为气体采样型计数器，取样计数管采用自淬灭流光模式。每根铝方管中央拉有不锈钢丝作为阳极，两端安装材料为聚甲醛的绝缘子，绝缘子中央固定有一个镀锡铈合金的细铜管，采用夹丝的方法将阳极丝固定铜管的中心。绝缘子上有孔，各孔间用U型聚乙烯管连接，通入工作气体。

信号输出方式：

前六层为每层单管两端输出,采用电荷分配法确定粒子入射粒子的空间位置。后18层为4层、4层和10层管并联单端输出信号，以节省电子学读出的道数，这些输出信号只给出沉能量的信息。

端盖簇射计数器的主要参数：

端盖外径 2100mm

外圆有效直径 1920mm

端盖内圆直径 650mm

内圆有效直径 746mm

端盖总厚度 410mm

铅吸收体总厚度11.5 r.l

计数管总数 8976

铝方管的外壁尺寸14×14mm2

铝方管壁厚0.6mm

阳极丝直径37μm

工作气体 CO2(66%)+Ar(34%)

目前运行情况：

立体角覆盖率 13%×4π

能量分辨率 ΔE/E=21%/√E